技术参数

技术要求： 金属探测安检门技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通道尺寸 | ≥1980(高) x 710(宽) x 910(深) |
| 2 | ★检测标准 | 设备需通过公安部检测中心按照GB 15210-2018标准进行至少46项检测，并提供公安部检验报告证明； |
| 3 | 重量 | ≤80KG，便于移动 |
| 4 | 工作温度 | －20℃～＋55℃ |
| 5 | 外壳防护等级 | ≥IP53 |
| 6 | 操作授权 | 参数能设密码保护，只允许专管人员操作，防止非授权人员操作，无需维护，无需定期校准 |
| 7 | 开机自检功能 | 系统开机时应具有自检功能，并显示检测结果 |
| 8 | 探测性能 | 符合A级标准 |
| 9 | 报警声音 | ≥101dB |
| 10 | 频率设定功能 | 安检门应能设置工作频率，可选频率应大于50个，2台安检门并排靠拢工作相距5厘米时，2台门能独立正常工作，互不干扰。 |
| 11 | ★探测区域内磁感应强度 | 在探测区域左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于9μT。 |
| 12 | ★报警率可调 | 可设置随机报警率，报警率0-99%可调，监督提醒安检人员 |
| 13 | 门体分区 | 门体的探测区域≥18个探测防区。 |
| 14 | 探测灵敏度范围 | 能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级。 |
| 15 | 液晶显示 | 配置≥5.7 液晶显示屏，前面板液晶（LCD）显示，有中英文菜单，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮。 |
| 16 | ★快速设置灵敏度 | 安检门可预设99种以上应用场所，用户可通过快捷设置功能一键设置。 |
| 17 | ★系统设置功能 | 设备应能选择上电时自动开机或手动开机 |
| 18 | 最低探测高度 | 金属探测门性能不应受地面0.1m以下的金属结构的影响。 |
| 19 | ★远程控制 | 安检门能通过WiFi设备、网线接入网络，应可通过专用手机APP或电脑客户端软件对设备各参数进行管理设置并在云端存储、现在查看相应数据，可实现设备的远程定位，远程开关机，远程诊断。 |
| 20 | ★飞物报警 | 安检门应具有飞物报警功能，在飞物探测模式下，以5角硬币为测试物，抛过探测区域时，安检门应报警。 |
| 21 | 持续工作时间 | 稳定工作时间大于等于24小时。 |
| 22 | 计数功能 | 应能记录总通过人数和总报警次数；能通过液晶屏实时显示正反向通过人数和正反向报警人数；计数准确，提供制造商盖章的计量检测证明。 |
| 23 | 多区位同时报警 | 安检门能检测出同一人不同部位携带的金属物品，并准确报警显示金属物品所在区位。 |
| 24 | 抗干扰功能 | 以大于等于0.5m外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作。 |
| 25 | ★探测灵敏度检验 | 符合混合类（I类、II类、III类）要求 |
| 26 | ★查询功能 | 可在本地查询安检门持续工作时间，可通过自定义起始和结束的时间查询报警的日志信息（以检测报告佐证） |

注：带“★”条款为主要技术参数，供应商应答文件中必须提供制造商盖章的公安部检验报告复印件佐证，本项目涉及的相关证明文件均需提供原件核查。

X射线安检机技术参数（投标供应商需取得辐射安全许可证，原件备查）

| 货物名称 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 安检机 | 检验及判定依据 | GB15208.1-2018微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求；第2 部分：透射式行包安全检查设备 |
|  | 通道尺寸 | 1000×800㎜（W×H） |
|  | 线分辨力 | ≤0.0787㎜ |
|  | ★ 穿透力 | ≥46㎜钢板（以检测报告佐证） |
|  | 穿透分辨力 | ≤0.127㎜ |
|  | 空间分辨力 | ≤0.8MM |
|  | 食品、药品及磁带 | 多次照射无影响 |
|  | ★主机噪音 | ＜53dB(A)（以检测报告佐证） |
|  | 单次检查剂量检验及周围剂量当量率检验 | X光光源的单次检查照射量应≤0.8uGy（以检测报告佐证） |
|  |  | 工作人员位置周围剂量当量率≤0.01uGy |
|  | TIP功能及危险品图库 | 设备应具有至少1300张危险品图库，管理员应能制定危险品插入计划，应能统计安检员的考核情况并生成报表。 |
|  | ★一键关机 | 关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程 |
|  | ★超薄物检测 | 被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键12.后应可对0.1mm刀片进行出图检测。 |
|  | 图像自动保存 | 图像实时存储功能（大1000000幅，数字格式，存储内容包括行李图像、图像生成时间、操机员ID、设备识别号等相关信息）。当图像数据量达到设定存储数量时，系统能够自动删除起始数据 |
|  | 通过率检验 | ≥1650个/h |
|  | ★传送带速度可调 | 可达到0.3m/s及以上的皮带转速，且皮带转速可调。 |
|  | 传送带最高负荷 | ≥170㎏ |
|  | 阳极电压 | ≥160KV |
|  | 射线源数量 | 1个 |
|  | 显示器 | 高分辨率≥19英寸彩色显示器 |
|  | 图像显示 | 黑白、彩色、多能量（分辨特性物质）无论行李如何摆放，都能全部透视，无盲点，无死角 |
|  | ★外部设备连接功能 | 设备可接收安检门、爆炸物探测仪，危险液体探测仪等外围安检机设备传来的数据，并在安检机过包图像界面显示（选配）。 |
|  | ★安检机防夹包功能 | 安检机出口端安装毛刷滚筒，应能有效防止背包带及行李卷入安检机输送系统。（以检测报告佐证） |
|  | 图像灰度级 | 剔除无机物 |
|  |  | 剔除有机物 |
|  |  | 彩色反像（或黑白反转） |
|  |  | 超清晰图像加强功能 |
|  |  | 图像穿透增强功能 |
|  |  | 爆炸物辅助识别功能 |
|  |  | ≥4096 |
|  | 其他 | 投标产品符合《GBZ127-2002》X射线行李包检查系统卫生防护标准，提供制造商盖章的符合此标准的职业卫生检测报告佐证。 |

注：带“★”条款为主要技术参数，供应商应答文件中必须提供制造商盖章的公安部检验报告复印件佐证，并明确标明对应检测报告所在位置，未明确标注者视为不满足。本项目涉及的相关证明文件均需提供原件核查。