洗衣机技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及性能配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动洗衣脱水机 | 洗涤装载量：100kg 滚筒容积：1013L 加热方式：蒸汽加热 内胆尺寸：≥直径X深度（1240X840mm） 变频器功率：11KW 电脑控制器采用英特尔芯片，30个预置程序，5个标准程序已设定，并提供软件升级的USB接口。 洗涤转速：32rpm 脱水速度：650rpm 脱水力：300G 排水管直径：140mm 外形尺寸：宽度X深度X高度（1810X2010X2340mm） 设备整机重量：3200kg 面板与内胆采用304不锈钢材料 内胆材料厚度：3mm 面板材料厚度：1.2mm 外缸与水接触的材料均304不锈钢 外缸材料厚度：4mm 5隔仓粉剂加料盒+预留5个液体化料连接端口 采用低频全钢材配重设计，悬浮避震结构，减震率达到≥97%，不接受灌水泥的配重结构。 主轴承、V型密封圈及传动皮带等关键零件均采用进口品牌 装衣门配有安全门锁和控制联运装置，保护了操作人员的安全。 采用气压水位自动控制系统，水位无极可调，水温自由设定控制 采用后排水结构，一个排水阀，预留第二个排水阀连接口。 装载门的下端配有不锈钢圆弧安全导引板。 冷热二路进水，并预留第三路回用水进水接口 滚筒采用平孔工艺，V形提升筋采用冲孔设计，提高布草的洗净率 皂液箱进水独立总阀控制，皂液箱门防渗漏设计 | 1 | 质保时间≥3年 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及性能配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全自动洗衣脱水机 | 洗涤装载量：50kg 滚筒容积：547L 加热方式：蒸汽加热 内胆尺寸：≥直径X深度（1069X610mm） 变频器功率：7.5KW 电脑控制器采用英特尔芯片，30个预置程序，5个标准程序已设定，并提供软件升级的USB接口。 洗涤转速：36rpm 脱水速度：720rpm 脱水力：300G 排水管直径：140mm 外形尺寸：宽度X深度X高度（1700X1730X2080mm） 设备整机重量：2860kg 面板与内胆采用304不锈钢材料 内胆材料厚度：2.5mm 面板材料厚度：1.2mm 外缸与水接触的材料均304不锈钢 外缸材料厚度：3mm 5隔仓粉剂加料盒+预留5个液体化料连接端口 采用低频全钢材配重设计，悬浮避震结构，减震率达到≥97%，不接受灌水泥的配重结构。 主轴承、V型密封圈及传动皮带等关键零件均采用进口品牌 装衣门配有安全门锁和控制联运装置，保护了操作人员的安全。 采用气压水位自动控制系统，水位无极可调，水温自由设定控制 采用后排水结构，一个排水阀，预留第二个排水阀连接口。 装载门的下端配有不锈钢圆弧安全导引板。 冷热二路进水，并预留第三路回用水进水接口 滚筒采用平孔工艺，V形提升筋采用冲孔设计，提高布草的洗净率 皂液箱进水独立总阀控制，皂液箱门防渗漏设计。 | 2 | 质保时间≥3年 |